## Slide 1: デザインプロジェクトⅠ トランジスタ増幅回路
16T2804J 入江一帆
16T2806E 齊藤陽平

## Slide 2: 実験目的
電界効果トランジスタの基本回路であるソース接地小信号増幅回路について基礎を理解する.
https://www.chip1stop.com/pdf/product/TOSH/2SK1825_JA_DATASHEET_071101.PDF より
ゲート(G)
ドレイン(D)
ソース(S)

## Slide 3: 実験内容
ソース接地小信号増幅回路の動作確認
ソース接地小信号増幅回路の周波数特性の測定
図 ソース接地増幅回路

## Slide 4: 原理 FETについて
n型
p型
VGS
ゲート
n型反転層
n型
絶縁層
金属電極
Notes: FETは、左の図のように、p型半導体とｎ型半導体を接合したものに絶縁膜、金属電極を張り付けたような形状をしている。
右図のように電源を接続し、VDSを印加した状態でゲートソース間電圧VGSがある程度印加されるとn型反転層が現れ, ドレイン電流IDSが流れるようになる。
この性質を利用して、スイッチングや信号増幅に用いられる

## Slide 5: 原理 FETによる増幅の仕組み
ドレイン電流とゲート-ソース間電圧の関係
ドレイン-ソース間電圧とドレイン電流の関係
ID
ID
VDS
VGS
VG(t)
VD(t)
VDD/RD
VDD
Notes: ドレイン電流はゲート電圧と左の図のような関係で表される.
そのため, ゲート電圧に図のような信号を入力するとドレイン電流がこのように出力される.
この時ここの傾きを相互コンダクタンスといいgmで表す.
一方でドレインソース間の電圧は, 電流量とゲート電圧の関数である, 右の図のような関係になる.
この関係は線形領域と飽和領域に分けられ, 飽和領域ではドレイン電流がドレインソース電圧に依存しない.
そのため, 飽和領域の範囲であれば出力波形はドレイン電流と負荷によって決定される.

## Slide 6: 増幅回路の動作確認 結果
回路定数
RD = 4.67 kΩ , Cin = 10 .65μF, Cout = 10.22 μF, R2= 10.00 kΩ
相互コンダクタンス
∴相互コンダクタンス gm = 8.04 mS
電圧利得と位相差について
ΔT = 50 μs, vout = 1.75V ⇒ ηv = 20log(35) = 30.88 [dB], θ = －180 [deg]
 | 下側(m) | 中心 (A) | 上側(p)
ゲートソース電圧 | 1.962 [V] | 1.989 [V] | 2.008 [V]
ドレイン電流 | 1.05 [mA] | 1.28 [mA] | 1.42 [mA]

## Slide 7: 増幅回路の動作確認 考察
増幅率(計算値)
  ドレイン電流IDの振幅は入力電圧のgm 倍
  出力電圧の振幅はIDの-RD倍
  ⇒電圧増幅率はgm×RD = 37.55倍
  電圧利得20log(gm×RD) = 31.49 [dB]
増幅率(実験結果)
  35 [倍], 30.88136 [dB]
ID
ID
VDS
VGS
VD(t)
VG(t)
VD(t)
Notes: # スライド読み上げ
この時の差は二倍と小さく, 正確な測定ができたといえる.
この差は傾きを線形と仮定して表したことや測定のアナログ電圧系読み取り誤差によるgmの不正確さや実験結果の読み取り誤差に起因するものと考えられる.
位相が反転した

## Slide 8: 周波数特性の測定 結果
周波数 [Hz] | 周期 [秒] | ΔT [秒] | 位相差[deg] | Vout [V] | 利得 [dB]
100 | 1.E-02 | 5.E-03 | -180 | 1.75 | 30.88136
200 | 5.E-03 | 3.E-03 | -187.2 | 1.75 | 30.88136
500 | 2.E-03 | 1.E-03 | -180 | 1.75 | 30.88136
1k | 1.E-03 | 5.E-04 | -180 | 1.75 | 30.88136
4k | 3.E-04 | 1.E-04 | -180 | 1.75 | 30.88136
10k | 1.E-04 | 5.E-05 | -180 | 1.75 | 30.88136
40k | 3.E-05 | 1.E-05 | -180 | 1.75 | 30.88136
100k | 1.E-05 | 5.E-06 | -194.4 | 1.65 | 30.37028
200k | 5.E-06 | 3.E-06 | -208.8 | 1.5 | 29.54243
500k | 2.E-06 | 1.E-06 | -225 | 1.1 | 26.84845
1M | 1.E-06 | 7.E-07 | -244.8 | 0.64 | 22.1442
Chart: 
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 4000 | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000
周波数利得特性 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.3703 | 29.5424 | 26.8485 | 22.1442
Chart: 
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 4000 | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000
周波数位相差特性 | -180 | -187.2 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -194.4 | -208.8 | -225 | -244.8

## Slide 9: 周波数特性の測定 考察
高周波で利得低下, 位相が進む
  LPFのような特性
    ⇒FETの寄生容量による減衰
      Cds , Cgd, Cgs に信号が流出
    ⇒ミラー効果による減衰
      約35倍の反転増幅なので
      見かけ上容量が35倍
    ⇒プローブの寄生容量による減衰
      プローブ内部の容量成分に流出
Chart: 周波数利得特性
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 4000 | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000
周波数利得特性 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.8814 | 30.3703 | 29.5424 | 26.8485 | 22.1442
Chart: 周波数位相差特性
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 4000 | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000
周波数位相差特性 | -180 | -187.2 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -194.4 | -208.8 | -225 | -244.8
Cgs
Cgd
Cds
Notes: データシートから
Cgd = 1.3pF
Cds = 4.4pF
Cgs = 5.0pF
プローブ22pF

## Slide 10: まとめ
ソース接地増幅回路では
  位相反転で増幅される
  電圧増幅率 = gm×RD
  高周波になると増幅率が低下
    寄生容量の影響